## Slide 1: Chương 1: Tổng quan về mạng thế hệ mới

## Slide 2: Mạng viễn thông
Là phương tiện truyền thông tin từ đầu phát tới đầu thu; cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.
Là hệ thống gồm các nút chuyển mạch được nối với nhau bằng các đường truyền dẫn. Nút được phân thành nhiều cấp và kết hợp với các đường truyền dẫn tạo thành các cấp mạng khác nhau.

## Slide 3: Mạng viễn thông

## Slide 4: Các thành phần chính của mạng viễn thông

## Slide 5: Các thành phần chính của mạng viễn thông
Thiết bị chuyển mạch:
Tổng đài nội hạt: thuê bao sẽ kết nối với tổng đài này.
Tổng đài quá giang: kết nối với tổng đài nội hạt.
Ưu điểm: dùng chung đường truyền, tiết kiệm về kinh tế

## Slide 6: Các thành phần chính của mạng viễn thông
Thiết bị truyền dẫn: dùng để kết nối thiết bị với tổng đài hoặc giữa các tổng đài với nhau.
Cáp thường.
Cáp quang.
Vô tuyến, không dây.

## Slide 7: Các thành phần chính của mạng viễn thông
Môi trường truyền:
Hữu tuyến: cáp.
Vô tuyến: viba, vệ tinh.

## Slide 8: Phân cấp mạng viễn thông

## Slide 9: Đặc điểm mạng viễn thông hiện nay
Tồn tại riêng lẻ.
Mỗi mạng phục vụ cho một loại dịch vụ khác nhau.
Mạng Telex: dùng để gửi các bức điện dưới dạng ký tự mã hóa 5 bit (mã baudot).
Mạng điện thoại công cộng POTS.

## Slide 10: Đặc điểm mạng viễn thông hiện nay
Mạng truyền dữ liệu: gồm mạng chuyển mạch gói (giao thức X.25) và mạng chuyển mạch kênh (giao thức X.21).
Tín hiệu truyền hình: analog, truyền hình số và truyền hình vệ tinh.
Mạng cục bộ LAN.

## Slide 11: Mạng PSTN
Mạng chuyển mạch công cộng.
Gồm tổng đài nội hạt và tổng đài tandem quá giang nội hạt.
Nâng cấp: thêm ATM core cho mỗi nút để cung cấp dịch vụ băng thông rộng và hợp nhất các mạng số liệu vào mạng chung ISDN.
Cấu trúc tập trung; phần cứng và phần mềm độc quyền.

## Slide 12: Mạng ISDN
Là mạng số tích hợp dịch vụ.
Đủ cung cấp các dịch vụ, bảo dưỡng và các chức năng quản lý mạng.
Có nhiều cấu hình khác nhau phụ thuộc hiện trạng mạng viễn thông của từng quốc gia.

## Slide 13: Mạng PSDN
Là mạng chuyển mạch số liệu công cộng.
Chủ yếu cung cấp các dịch vụ số liệu.
Gồm các PoP và các thiết bị truy cập từ xa.

## Slide 14: Mạng GSM
Là mạng cung cấp dịch vụ thoại nhưng qua kênh truyền vô tuyến.
Các thành phần cơ bản: BSC, BTS

## Slide 15: Hạn chế của mạng viễn thông hiện nay
Mạng viễn thông được thiết kế chủ yếu để khai thác dịch vụ thoại:
Độc quyền: phụ thuộc nhà cung cấp, giảm sức cạnh tranh, khó cho các nhà khai thác nhỏ.
Các tổng đài chuyển mạch kênh đã sử dụng hết năng suất và lạc hậu.

## Slide 16: Hạn chế của mạng viễn thông hiện nay
Chỉ truyền các dịch vụ độc lập ứng với từng mạng.
Thiếu mềm dẻo.
Kém hiệu quả trong việc bảo dưỡng, vận hành và sử dụng tài nguyên.

## Slide 17: Mạng thế hệ mới NGN là gì???

## Slide 18: Mạng thế hệ mới NGN
Chưa có định nghĩa chính xác (đang phát triển)
Là mạng có cơ sở hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai các dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa di động và cố định.

## Slide 19: Đặc điểm của NGN
Nền tảng là hệ thống mạng mở.
Do mạng dịch vụ thúc đẩy, nhưng dịch vụ thực hiện độc lập với mạng lưới.
Là mạng chuyển mạch gói, dựa trên giao thức thống nhất.
Có dung lượng ngày càng tăng, có tính thích ứng và có đủ dung lượng để đáp ứng nhu cầu.

## Slide 21: Lý do xuất hiện NGN
Cải thiện chi phí đầu tư: do dữ liệu xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng PSTN trong khi chuyển mạch kênh đáp ứng không tốt.
Xu thế đổi mới viễn thông.
Các nguồn doanh thu mới.